## Slide 1: Coupleur 704 MHz pour la source de spallation ESS - Journées Accélérateurs 2017 3-6 octobre 2017 Roscoff - Thibault Hamelin
Notes: Bonjour,
Franck Peauger,
Je suis Ingénieur RF accélérateurs au SACM
Je suis au CEA depuis janvier 2006

## Slide 2: Plan
Contexte des coupleurs : le cryomodule pour les cavités elliptiques
Présentation du coupleur 704 MHz ESS
Caractérisation RF
Conditionnement RF
Cycle de vie des coupleurs au CEA
Conclusions et perspectives

## Slide 3: Contexte des coupleurs : le cryomodule pour les cavités elliptiques
Design du cryomodule à cavités elliptiques
L’accélérateur ESS
  L’Irfu a en charge la production de 9 cryomodules medium beta (+1 prototype) et 21 cryomodules haut beta (+1 prototype) à cavités elliptiques
  4 cavités par cryomodule et 1 coupleur par cavité soit 120 coupleurs (+8 prototypes)
  Design
  Fabrication
  Conditionnement RF
  Montage sur cavité en salle blanche
  Intégration dans le cryomodule

## Slide 4: Présentation du coupleur 704 Mhz ESS
Spécifications techniques | 
Fréquence RF | 704.42MHz
Fréquence de répétition | 14 Hz
Puissance RF incidente | 1.1 MW
Durée du pulse RF en totale réflexion (pour toutes phases) | 500 μs
Durée du pulse RF en transmission | 3.6 ms
Tension de polarisation de l’antenne (tension entre le conducteur central et externe) | ±10 kV
Conditions d’utilisation | 
Plage de température de fonctionnement | 2 à 293 K
Température durant l’étuvage | Max : 200°C pendant 100h
Pression dans le circuit de refroidissement d’hélium | SHe à 4,5 K et 3 bara
Pression dans le circuit de refroidissement hydraulique | 3 bar
Débit dans le circuit de refroidissement hydraulique | 3 L/min
Température de consigne de l’eau dans le circuit de refroidissement | 26°C
Coupleur et cavité medium beta 704 MHz ESS
Transmission de la puissance RF à la cavité
Vue d’ensemble 1/2

## Slide 5: Présentation du coupleur 704 Mhz ESS
  Le coupleur est composé en 3 parties :
    Une fenêtre avec son antenne  séparation vide / air
    Un tube double parois  transition thermique 2 K / 293 K
    Une transition doorknob  transition coaxiale / guide d’onde rectangulaire
  L’ensemble fenêtre-antenne et la transition doorknob sont communes pour les cavités medium et haut beta
  Le tube double parois est légèrement différent entre les deux types de cavités. Seule sa longueur diffère.
Vue d’ensemble 2/2
Transition doorknob
Tube double parois
Fenêtre-antenne
Refroidissement hydraulique
Vide d’isolation
Air
Céramique
Port guide d’onde rectangulaire
Vide cavité
Refroidissement He

## Slide 6
Permet la séparation entre le vide cavité et la pression ambiante.
  Etanchéité au vide obtenue par brasure d’une céramique
Design des chokes élaboré pour permettre une transmission RF optimale et protéger la brasure de la céramique
Dépôt de TiN pour annihiler l’effet multipactor (côté vide)
Circuit de refroidissement de la céramique (air ou eau)
1 bride CF40 pour :
2 brides CF16 pour :
Bride CF100 pour connexion au tube double parois
Bride pour connexion à la transition doorknob
Circuit de refroidissement de l’antenne (eau)
Céramique
Pick up électron
(+80 dB de couplage RF)
Hublot du détecteur d’arc (photo-multiplicateur)
Jauge à vide (IKR70 plage de mesure
[10-11 ; 10-3 mbar])
Dépôt de TiN
Présentation du coupleur 704 Mhz ESS
Ensemble fenêtre-antenne
Céramique
Choke externe
Choke interne
Champ E maximal
Carte de champ électrique de la fenêtre

## Slide 7
Permet la transition thermique entre la cavité (2 K) et l’enceinte à vide du cryomodule (293 K)
Circuit de refroidissement réalisé par frettage
Tube en INOX 316L avec dépôt de cuivre de 10µm(-3/+2µm) et RRR  [20;40] (compromis entre les aspects RF et thermique)
Bride pour connexion à l’ensemble fenêtre-antenne et enceinte à vide
293 K
Bride pour connexion à la cavité
2 K
Refroidissement He super critique
Circuit de refroidissement He super critique composé de 3 canaux en spiral
Mesures d’épaisseur du dépôt de cuivre
Dépôt de cuivre
Présentation du coupleur 704 Mhz ESS
Tube double parois

## Slide 8
Permet la transition RF coaxiale / guide d’onde rectangulaire WR1150
Possibilité de polariser l’antenne avec ± 10 kV afin d’annihiler un potentiel effet Multipactor
  Nécessité d’avoir une isolation électrique renforcée entre le knob et l’antenne (isolation dimensionnée également pour limiter les pertes RF)
  Isolation obtenue avec un diélectrique : PEEK (tension de claquage ≥ 18kV)
Parties aluminium protégées par un dépôt d’alodine 1200
Port haute tension
Guide d’onde WR1150
Circuit de refroidissement hydraulique de l’antenne
Bride pour connexion à l’ensemble fenêtre-antenne
Ligne coaxiale
Port pour un détecteur d’arc (photomultiplicateur)
knob
Isolation entre le knob et l’antenne
Dépôt protecteur en alodine 1200
Présentation du coupleur 704 Mhz ESS
Transition doorknob

## Slide 9: Caractérisation RF 1/2
Doorknob
Paire d’ensembles fenêtre-antenne + tubes double parois sur boîte de conditionnement
Transition coaxiale / N
Adaptateur coaxial
Fenêtre-antenne + tube double parois
Boîte de conditionnement
Analyseur de réseau
Transition coaxiale / N
Adaptateur coaxial
Fenêtre-antenne + tube double parois
Port 1
Port 2
Fréquence (Hz)
S11 (dB)
Fréquence (Hz)
S11 (dB)
A 704,42 MHz : S11 = -41 dB
Transition coaxiale / N
Adaptateur coaxial
Analyseur de réseau
Transition doorknob
Guide d’onde 500 mm
Transition guide d’onde / N
Port 1

## Slide 10: Caractérisation RF 2/2
Mesure du coefficient de réflexion d’une paire de coupleurs complètes (fenêtre-antenne + tube double parois + doorknob) (sur charge 50 W)
Transition guide d’onde / N
Analyseur de réseau
Guide d’onde flexible
Coupleur 1
Coupleur 2
Vers charge
A 704,42 MHz : S11 = -24 dB
Fréquence (Hz)
S11 (dB)

## Slide 11
Etape indispensable consistant à nettoyer les surfaces du coupleurs afin de lui permettre de supporter des champs RF importants
Séquence de conditionnement | Onde progressive (TW) | Onde stationnaire (SW)
Rampe de la puissance RF | De 15 kW à 1100 kW | De 15 kW à 300 kW à 1100 kW
Fréquence de répétition | De 1 Hz à 14 Hz | De 1 Hz à 14 Hz
Durée du pulse RF | De 50 μs à 3600 μs | De 50 μs à 3600 μs à 500 μs
Configuration | Sur charge 50 W | Sur court-circuit 2 positions pour avoir un champ électrique aux niveaux des céramiques maximal et minimal
Conditionnement RF
Vue d’ensemble
La station de test du conditionnement est contrôlée par EPICS
Le temps de conditionnement des coupleurs prototypes a été d’environ 80 heures

## Slide 12
La station de test du conditionnement est instrumentée afin de conditionner les coupleurs en toute sécurité
5 détecteurs d’arc (photomultiplicateur PM) : 2 par coupleurs (1 PM côté vide (PMV1 et PMV2) et 1 PM côté air (PMA1 et PMA2) et 1 pour la boite de conditionnement (PMB)
2 pick up électrons (mesure du courant) (1 par coupleur) (PUE1, PUE2)
3 jauges à vide (IKR070) : 1 par coupleur (VAC1, VAC2) et 1 pour la boite de conditionnement (VACB)
5 capteurs de températures (PT100) : 2 pour le circuit de refroidissement hydraulique (1 par coupleur), 1 sur chaque coupleur au plus près de la céramique et 1 pour la boite de conditionnement
10 mesures RF : 8 mesurant les puissances incidente et réfléchie par coupleurs bidirectionnels (PKREV, PKDIR, PIREV, PIDIR, PTREV, PTDIR) et 2 mesurant la puissance au niveaux des pick up électron de chaque coupleur (PuRF1, PuRF2)
50W load
Bi-directional Coupler 60dB
Bi-directional coupler 60dB
PKDIR
PKREV
PIDIR
PIREV
Power supply for the ferrite
PC_loadDIR
PC_loadREV
Coupler 2
Test box
Coupler 1
Pumping system
PMA1
PMV1
PuRF1
PUE1
PMB
VAC1
VACB
PMA2
VAC2
PMV2
PuRF2
PUE2
50W load or short circuit
Bi-directional Coupler 60dB
PtDIR
PtREV
Flow meter D1
Flow meter D2
klysron
Signaux rapides : temps de réponse < 10ms
Conditionnement RF
Signaux de sécurité

## Slide 13
Coupleur 1
Coupleur 2
Klystron
Système de pompage
Court-circuit
Entrée/sortie du circuit de refroidissement hydraulique
Boite de conditionnement
Pick up électron
Photomultiplicateur
Jauge à vide
Mesure RF
Mesure du courant
Conditionnement RF
Vues du banc de conditionnement

## Slide 14
~ 5h00
Première rampe
Nème rampe
Conditionnement RF
Résultats de conditionnement 1/2
~ 5h00
~ 45 min
~ 45 min

## Slide 15
Température de l’eau du circuit de refroidissement de l’antenne durant le conditionnement pour un débit de 2,4 l/min :
  Tentrée = 25,6°C
  Tsortie = 26,2°C
Temperature of the coupler (TW, 14Hz)
 | DT
2 l/min | 0.97°
2.5 l/min | 0.78°
3 l/min | 0.65°
Calcul théorique de l’augmentation de température de l’eau
Puissance (kW)
Temps (min)
Pression (mbar)
800µs
1200µs
1600µs
2000µs
2400µs
2800µs
3200µs
3600µs
Temps (min)
Température (°C)
800µs
1200µs
1600µs
2000µs
2400µs
2800µs
3200µs
3600µs
Conditionnement RF
Résultats de conditionnement 2/2
Evolution des température des coupleurs et de la boîte durant le conditionnement

## Slide 16
Deux lignes de conditionnement (2 klystrons)
Nouvelle étuve pour l’étuvage des coupleurs
Assurance de maintenir la cadence visée de 4 coupleurs par mois
Klystrons 1 et 2
Lignes de conditionnement 1 et 2
Etuve
Conditionnement RF
Zone de conditionnement pour série

## Slide 17: Cycle de vie des coupleurs au CEA(1/2)
Nettoyage de chaque partie des coupleurs
Assemblage en salle blanche
Etuvage (coupleurs : 170°C pendant 70 à 120 heures); Système de pompage : 120°C pendant 48 heures puis 60°C)
Cordons chauffant pour prototypes,
Etuve pour série
Boite de conditionnement dans un bain ultrason (TFD4)
Tube double parois dans un bain ultrason (Tickopur R33)
Test de fuite
Assemblage du tube double parois et de l’ensemble fenêtre-antenne sur la boite de conditionnement
Chiffon salle blanche pour fenêtre-antenne

## Slide 18: Cycle de vie des coupleurs au CEA(2/2)
Conditionnement RF de la paire de coupleurs
Nettoyage avant le démontage en salle blanche des coupleurs sur leur boite de conditionnement
Assemblage sur cavité
Montage du doorknob sous le cryomodule

## Slide 19: Conclusions et perspectives
Fabrication, test et conditionnement réalisés avec succès de 8 coupleurs prototypes :
  4 coupleurs medium beta montés sur le cryomodule prototype M-ECCTD
  1 coupleur medium beta monté sur cavité pour un test en cryostat horizontal à Uppsala (Suède)
  1 coupleur medium beta en spare
  2 coupleurs haut beta en attente de montage sur cavité
Assemblage et conditionnement de 2 coupleurs prototypes haut beta (fin 2017)
Second klystron et nouvelle zone de conditionnement livrés fin 2017
Début de la série en janvier 2018 : production des 120 coupleurs (ensemble fenêtre-antenne, pick up électron, tube double parois, transition doorknob)
Conclusions
Perspectives

## Slide 20
Merci de votre attention
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 76 11 | F. +33 (0)1 69 08 30 24
Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
CEA coupler team:
C. Arcambal
C. Marchand
F. Ardellier
T. Hamelin
C. Simon
G. Devanz
F. Peauger
X. Hanus
M. Desmons
L. Maurice
P. Carbonnier
C. Servouin
M. Baudrier
P. Hardy
F. Leseigneur
V. Hennion
N. Berton
D. Gevaert
A. Bruniquel
C. Cloué
T. Trublet

## Slide 21
Annexes
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay | 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 76 11 | F. +33 (0)1 69 08 30 24
Etablissement public à caractère industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019

## Slide 22: Peak field around the ceramiC window and RF matching
RF simulations using HFSS
Parameters | Nominal window
Matching frequency (er nominal) | 710.2 MHz
Bandwidth at -55dB | 94 MHz (753-659)
Frequency shift for a permittivity shift =0.1 | + 75 MHz (Der=-0.1) -78 MHz (Der=+0.1)
Electric field max on surface of internal choke (full transmission) | 1.56 MV/m
Electric field max on surface of internal choke (full reflection) | 3.12 MV/m
Dielectric losses (travelling wave) | 10 W
Dielectric losses (full reflection) | 29.4 W
RF losses for external choke (travelling wave) | 1.2 W
RF losses for external choke (full reflection) | 1.4 W
RF losses for internal choke (travelling wave) | 6.1 W
RF losses for internal choke (full reflection) | 6.8 W
Simulated area
Air/vacuum
Port 1
Port 2
ceramic
Simulation model
Internal choke
external choke
E field distribution

## Slide 23: Controls and checks during manufacturing
Window, tube, electron pick-up: check of vacuum tightness
Window and doorknob: check of the water tightness
Doorknob: check of the insulation
Check of the copper coating thickness

## Slide 24: Doorknob monté