## Slide 1: Les cryomodules ESS à cavités medium et haut beta développés au CEA Saclay
Pierre Bosland - pour l’équipe ESSI (ESS Irfu)
Journées Accélérateurs 2017 - Roscoff

## Slide 2: ESS : infrastructure de recherche
High Power
Linear Accelerator:
Energy: 2 GeV
Rep. Rate: 14 Hz
Current: 62.5 mA
16 Instruments in Construction budget
Committed to deliver 22 instruments by 2028
Peak flux ~30-100 brighter than the ILL
Target Station:
He-gas cooled rotating
W-target (5MW average
power)
42 beam ports
Ion Source
Total cost: 1843 M€ 2013
Environmental goal (“Sustainability”)
Energy responsible
Renewable energy
Recyclable heat

## Slide 3
Linac specifications
SCRF linac
Warm linac
Top-level requirements | 
Pulse length (ms) | 2.86
Energy (GeV) | 2
Peak current (mA) | 62.5
Pulse repetition frequency (Hz) | 14
Average power (MW) | 5
Peak power (MW) | 125
95% of the energy gain with 146 SCRF cavities
2 types of cavities & 3 beta families
Beta 0.50 Spoke Cryomodules | 
Cryomodule # | 13
Double-Spoke cavity # | 26
Eacc [MV/m] | 9
Beta 0.67 Elliptical Cryomodules | 
Cryomodule # | 9
6-cell cavity # | 36
Eacc [MV/m] | 16.7
Beta 0.86 Elliptical Cryomodules | 
Cryomodule # | 21
5-cell cavity # | 84
Eacc [MV/m] | 19.9

## Slide 4
Vue générale des contributions de l’Irfu à l’accélérateur ESS
Medium β
High β
Spokes
HEBT & Contingency
DTL
HEBT & Contingency
Target
2 cryomodules prototypes medium et haut beta (+ tests en puissance RF)
30 Cryomodules à cavités elliptiques
(sauf cavités)
RFQ
    Diagnostics (EMU & Doppler sur la LEBT + NIPM + nBLM)
    Parties du Control System (Source, LEBT, RFQ, nBLM)
    Collaboration avec l’IPN Orsay en charge du design du cryostat des cryomodules à cavités elliptiques

## Slide 5: Details du périmètre de la contribution de l’Irfu
Le RFQ
30 Cryomodules + 2 Cryomodules démonstrateurs (medium b M-ECCTD et haut b H-ECCTD)
    Développement et production des composants des 30 Cryomodules (hors cavités) :
      120 coupleurs de puissance et leurs conditionnements RF
      120 systèmes d’accord à froid en fréquence
      Tous les autres composants des 30 Cryomodules
    Assemblage des démonstrateurs et des 30 cryomodules
    Tests RF de puissance des démonstrateurs, 3 Cryomodules medium b et 3 Cryomodules High b
    Assistance technique à ESS pour le suivi de la fabrication des cavités de série (INFN & STFC)
    Assistance technique à ESS pour l’installation et le commissioning des Cryomodules à Lund
Des diagnostics faisceau:
1 système Doppler
2 systèmes Emittance-mètre
5 NPM (Non invasive Profile Monitors)
42 nBMLs (neutrons Beam Loss Monitors)
Control System:
Source et LEBT
RFQ : SKID et vide
nBMLs: neutrons Beam Loss Monitors
    Présentation de Laura Segui
    Présentation de Thibault Hamelin
30 Cryomodules + 2 Cryomodules démonstrateurs

## Slide 6
Plus de 100 personnes impliquées à l’Irfu…
Chef de projet: Florence Ardellier
Notes: Project d’envergure avec une équipe de plus de 80 personnes qu’il faut organiser le travail

## Slide 7: 3 premiers lots livrés à ESS Testés à Catanes
Diagnostics faisceau:
1 système Doppler
2 systèmes Emittance-mètre (EMU)
Control System:
Source et LEBT
Doppler
    EMU

## Slide 8: Les cryomodules ESS à cavités medium et haut beta 2 cryomodules prototypes + 30 cryomodules de série

## Slide 9: Les principales caractéristiques
4 cavités supportées par une structure spaceframe (concept JLAB/SNS)
Même design pour medium et haut beta
704 MHz, 3.6 ms RF pulse at 14 Hz (pulse faisceau 2.86ms)
T = 2 K
Eacc = 16.7 MV/m (Mb) and 19.9 MV/m (Hb) (Epeak = 40/44 MV/m)
Coupleur de puissance: 1.1 MW pic (55 kW moyen)
Système d’accord en fréquence équipé de piezo pour la compensation de forces de Lorentz
6.6 m long

## Slide 10: Le cryomodule prototype M-ECCTD à cavités medium beta

## Slide 11: Performances des 4 Cavites testées en cryostat vertical avant montage dans le cryomodule
3 cavités “CEA”
1 cavity INFN LASA (cavités de série)
Le cryomodule prototype M-ECCTD

## Slide 12: Conditionnement RF des coupleurs de puissance
1.1 MW pic
4 paires de coupleurs conditionnées avec succès jusqu’à 1.1 MW pic
Le cryomodule prototype M-ECCTD
4 coupleurs montés dans le M-ECCTD
    Présentation de Thibault Hamelin

## Slide 13: Assemblage du train de cavités en sale blanche ISO 4
Mars 2017
Jan. 2017
Le cryomodule prototype M-ECCTD

## Slide 14: Assemblage hors salle blanche
Avril 2017
soudure tube diphasique titane
Manteaux de superisolant MLI, blindages magnétiques, système d’accord en fréquence, circuits cryogéniques etc.
Le cryomodule prototype M-ECCTD

## Slide 15: insertion dans le spaceframe
Mai 2017
Le cryomodule prototype M-ECCTD

## Slide 16: Le cryomodule prototype M-ECCTD
Franck Peauger
WP leader des cryomodules à Saclay

## Slide 17: Le cryomodule prototype M-ECCTD
Installation dans le bunker de test en juillet 2017
1eres mises en froid à 4.2 K and 2K en Août/Sept. 2017
Rupture de la céramique d’un coupleur lors du montage d’un door-knob
=> remise brutale à PA du vide des cavités
=> pollution des cavités – Impossibilité de réaliser les tests en puissance RF
Le coupleur cassé a été démonté et la cavité refermée par une bride pour continuer les tests cryogéniques et à bas niveaux RF

## Slide 18: Acquisition, Control racks, software
Muscade: système de contrôle de la cryogénie, vide, …
EPICS: système de contrôle de la RF

## Slide 19: Le cryomodule prototype M-ECCTD
Pressure in diphasic line
Temperature on diphasic tube (cavity)
LHe at 4.2 K
Pumping on the LHe bath
Shutdown of the electrical supply of the control system
Shutdown of the compressed air (and He liquefier)
Pumping on LHe bath down to 27mbars

## Slide 20: Le cryomodule prototype M-ECCTD
Cryomodule maintenu plusieurs heures à 2 K avec un niveau d’helium stable
1ères mesures des pertes à 2K: ~ 23W (estimations = 17W)
Sans réglage ni optimisation des conditions de refroidissement
Valeur très satisfaisante

## Slide 21: Le cryomodule prototype M-ECCTD
Mesures RF “bas niveau”:
Mise en fréquence de la cavité à 704.42 MHz at 4.2 K et 2 K avec le système d’accord en fréquence.
Vérification du bon fonctionnement des systems piezo.
(Leur veritable efficacité ne pourra être validée qu’avec de la puissance RF)

## Slide 22: 2ème cryomodule prototype H-ECCTD et cryomodules de serie

## Slide 23: cryomodules de série
Contrats séparés pour la production des différents composant des cryomodules
La commande des composants du H-ECCTD fait partie des contrats pour la série
Assemblage des cryomodules:
  Par un industriel sur le site du CEA Saclay, sous la supervision du CEA
  Un cryomodule par mois
  Le site du CEA est celui utilisés pour les cryomodules “XFEL” . Zone entièrement dédiée à l’industriel minimisant les interférences avec les autres projets
  Assemblage du H-ECCTD par le CEA – industriel en observateur/formation
  Assemblage des 3 premiers de série par l’industriel sous la supervision rapprochée du CEA
  Assemblage des CM de série par l’industriel autonome
Tests en puissance et à 2K de 8 cryomodule à Saclay:
  2 cryomodules prototypes M-ECCTD et H-ECCTD
  3 premiers cryomodules de série de chaque type medium et haut beta => 6 tests
  (pour le feedback rapide sur la qualité de l’assemblage par l’industriel de chaque type de cryomodule)
Principales lignes directrices

## Slide 24: Procurement plan
Contract title |  | Qty | Company
1 | Vacuum vessel | 30 + 2 | ACPP
2 | RF Couplers | 120 | PMB
3 | Tuners (mechanical parts) | 120 | YVON BOYER
4 | Stepper motors for tuners | 120+2 | PHYTRON
5 | 2K Heat exchangers | 31 | SDMS
6 | Coupling boxes for coupler conditioning | 12 + 3 | SDMS
7 | Diphasic pipes, cryogenic circuits | 31 | 
8 | Intercavity belows / cold warm transitions | 31 | 
9 | Titanium belows for diphasic lines | 31 | 
10 | Cryomodule assembly at CEA Saclay | 30 | 
11 | Spaceframe | 30 + 2 | SDMS
12 | Magnetic shieldings | 120. | MECA MAGNETICS
13 | Thermal shieldings | 30 + 2 | SDMS
14 | Multi Layer Insulation | 31 | 
15 | Screws set (for clean room assembly) | . | 
16 | Piezo for tuners | 240 | 
17 | Cavity supports | 31 | 
18 | RF cable | 120 | 
19 | RF feedthrough | 62 | 
20 | Aluminium gaskets |  | 
21 | Copper gaskets | 300 | GAVARD
22 | Internal instrumentation | 31 | 
23 | Vacuum gauge for couplers | 120 | 
24 | Cryogenic valves | 62 | 
25 | Thermal sensors (Cernox) | 325 + 480 | 
26 | Safety valve | 31 | 
27 | Pressure sensor | 64 | 
28 | Controled safety valve | 31 | 
29 | Rupture disks | 62 | 
30 | Vacuum components | 31 | 
31 | Helium level sensor | 62 | 
32 | Thermal braids | 31 | 
Order placed
Tendering launched
Tendering in stand by
Shared procurement with ESS
Tendering process in preparation
40 contrats dont 10 supérieurs à 1 M€
~60 % des appels d’offres sont publiés et 28 % notifiés (nbre de contrats)
Quelques appels d’offres jugés critiques sont en attente jusqu’à la validation par les tests du premier prototype M-ECCTD
cryomodules de série

## Slide 25: Infrastructure pour le conditionnement RF des coupleurs de puissance
Cable trays
Acquisition racks
Coupler test stand #1
Coupler test stand #2
Baking system
704 MHz 1.5 MW Klystrons (new)
Waveguide to cryomodule test station
704 MHz 1.1 MW klystrons (existing)
Vacuum pumping group
Conditionnement en RF de puissance de 120 coupleurs en 3 ans
2 paires de coupleurs en parallèles (2 sources RF)
cryomodules de série

## Slide 26: nouvelle source RF à 704 MHz RF 1.5 MW en cours d’Installation
26
  Source THALES
  Installation des composants en cours depuis juillet 2017
  Opérationnelle en décembre 2017
1.6 MW – 704 MHz klystron
Control rack
Klystron
Circulator and RF loads
Place for the modulator
Electrical distribution rack
Cooling skid
cryomodules de série

## Slide 27: Infrastructure d’assemblage des Cryomodules en cours de préparation à Saclay
Ultra-sonic bath cleaning
Industrial washer
Cavity - coupler assembly
Cavity string assembly
Cavity string dressing / spaceframe insertion
Spaceframe preparation / cryostating
Coupler dressing
Cryomodule loading
Définition des Workstations finalisée
Upgrade des outillages d’assemblage en cours (après le prototype)
Bld 124
cryomodules de série

## Slide 28: Conclusions et Perspectives
L’Irfu developpe des cryomodules à forts gradients, forte puissance et longs pulses pour l’accélérateur ESS en collaboration avec l’IPNO en charge du design du cryostat.
Effort important pour mener en parallèle 4 activités:
  Prototype M-ECCTD : assemblage et tests cryogeniques pendant l’été 2017
  Fabrication des composants d’un 2ème prototype H-ECCTD en cours
  Anticipation de la commande des composants pour la série. Plus de 60% des contrats lancés ou préparés
  Preparation de l’assemblage de la série par un industriel

## Slide 29
Merci pour votre attention