## Slide 1
CEA – DAM – DIF
Production de rayonnement X par diffusion Compton Inverse sur l’installation ELSA
Binet,V. Le Flanchec, P. Balleyguier, J.-P. Nègre,
J.-F. Devaux, V. Jacob, A. Bayle, M. Millerioux, A. Chaleil
SFP – Journées Accélérateur Roscoff
3 – 6 Octobre 2017

## Slide 2: Plan DE LA PRESENTATION 1) Introduction 2) Expérience à 30 MeV 3) Empilement des Photons 4) Perspectives

## Slide 3: Plan DE LA PRESENTATION 1) Introduction 2) Empilement des Photons 3) Expérience à 30 MeV 4) Perspectives

## Slide 4: Introduction
L’accélérateur ELSA
Motivations :
  But : Caractérisation de détecteurs ultra-rapides
  Développement d’une source X (10 -100 keV) accordable et impulsionnelle
  Régime mono-coup
Photo-injecteur 3 MeV
Section accélératrice 16 MeV
Compresseur magnétique double Alpha
144 MHz
433 MHz
Zone d’interaction Compton

## Slide 5: La ligne Compton
e-
Ligne Compton
Cavité Post-accélératrice
Arrêt faisceau
Laser d’interaction Compton
Compresseur double-alpha

## Slide 6: L’Espace Compton
Electrons
Electrons déviés vers arrêt faisceau
X Compton
Laser
SMILE Plateau 1
SMILE Plateau 2
Triplet de quadrupôles pour focalisation du faisceau d’électrons au point d’interaction
Point d’interaction
Limite de vide fenêtre de Be 200 µm

## Slide 7: Les Diagnostiques
  Les diagnostics de recouvrement
                Recouvrement Spatial
  Caméra CCD
                Recouvrement Temporel
  Caméra à Balayage de Fente
Laser
Rayonnements RTO et laser vers les cameras
Electrons
Recouvrement des faisceaux
Temporellement
Spatialement
Axe horizontal
Axe vertical
Électrons
Laser
Axe rapide
Laser
Électrons

## Slide 8: Les Diagnostiques
  La détection du rayonnement X
  Ecrans Radio-Luminescents à Mémoire (ERLM) derrière fenêtre de Béryllium de 200µm
    Mesure à lecture différée
SMILE: Plateau 2
ERLM

## Slide 9: Les Diagnostiques
  La détection du rayonnement X
  Photomultiplicateur face à un ERLM orienté à 45° par rapport au faisceau d’X
    Mesure en temps réel

## Slide 10: L’Espace Compton
Electrons
Electrons déviés vers arrêt faisceau
X Compton
Laser
SMILE Plateau 1
SMILE Plateau 2
Triplet de quadrupôles pour focalisation du faisceau d’électrons au point d’interaction
Point d’interaction
Limite de vide fenêtre de Be 200 µm

## Slide 11: Plan DE LA PRESENTATION 1) Introduction 2) Expérience à 30 MeV 3) Empilement des Photons 4) Perspectives

## Slide 12: Ligne Compton
e-
Cavité Post-accélératrice
Arrêt faisceau
Laser d’interaction Compton
Compresseur double-alpha

## Slide 13: 18 MeV vs 30 Mev
Expériences (=532 nm) | 17,7 MeV sans SMILE | 30 MeV sans SMILE
Energie des photons Compton (keV) | 12 | 33
Demi-angle du cône (mrad) | 10 | 10
Durée de la µ-impulsion (ps) | 34 | 25
Flux crête (ph/s) | 9,4 1011 | 1,3 1012
Eclairement crête (ph/s/cm2) | 4,7 1013 | 6,5 1013
Brillance crête (ph/s/mm2/mrad²/10%BW) | 3.9 1011 | 6,6 1011
À 30 MeV
Durée macro environ 5 µs
Limite 30 MeV (bruit)

## Slide 14: Plan DE LA PRESENTATION 1) Introduction 2) Expérience à 30 MeV 3) Empilement des Photons 4) Perspectives

## Slide 15: Dispositif d’empilement de photons
But
  Multiplier le nombre de photons laser disponibles pour l’interaction
  S’affranchir de la limitation induite par les optiques
  Compatible avec le mode répétitif et le mode mono-coup de la source
Principe de fonctionnement
  Empilement d’impulsions laser successives (144,4 MHz) par repliement du trajet optique
  Mono-coup : 8 impulsions lasers au point d’interaction, synchrones avec l’arrivée du paquet d’électrons
  Nombre de photons X multiplié par le nombre d’allers-retours dans le système
Système Multipassage pour l’Interaction Laser Electrons

## Slide 16
Dimension du SMILE
Faisceau laser (532nm) : 50 µm rms; cône 10 mrad
Faisceau d’électrons: 50 à 100 µm rms, cône 23 mrad
  17 MeV : 100 µm rms,
  30 MeV : 50 µm rms
Faisceau d’X:
  17 MeV : Cône 29 mrad
  30 MeV : Cône 13,6 mrad

## Slide 17: L’Espace Compton
Electrons
Electrons déviés vers arrêt faisceau
X Compton
Laser
SMILE Plateau 1
SMILE Plateau 2
Triplet de quadrupôles pour focalisation du faisceau d’électrons au point d’interaction
Point d’interaction
Limite de vide fenêtre de Be 200 µm

## Slide 18: Dimension du smile
  Précision du réglage : Réglages déportés
  Passage faisceau Φ=22 mm
Vis de réglages déportées
Miroir sphérique (Φ=9 mm)
Miroir d’injection laser
Notes:   Taille rms transverse: 50µm →Précision de pointé: 10µrad

## Slide 19: Optimisation de la source par empilement de photons
Principe de fonctionnement
…
e-
Miroirs orientables
Trou de sortie
Trajectoire des électrons
Laser
P
M1
M2
M3
M5
M7
M11
M13
M14
M4
M6
M8
M10
M12
M9
Entrée Laser
Plateau 1
Trajectoires concourantes
Plateau 2
19

## Slide 20: Le SMILE

## Slide 21: SMILE
Avec SMILE
Sans SMILE
183 PSL/mm²
15 PSL/mm²
45 PSL/mm²
13 PSL/mm²
Signal+bdf
bdf
Signal
5comp
6comp
32 PSL/mm²
168 PSL/mm²

## Slide 22: Plan DE LA PRESENTATION 1) Introduction 2) Expérience à 30 MeV 3) Empilement des Photons 4) Perspectives

## Slide 23: Perspectives
Fonctionnement avec nouveau laser PK
Passage à 1064 nm
Test détecteur du LAL
Augmentation du rendement de la source

## Slide 24: Je Vous remercie de votre attention