## Slide 1
Masterclasses 2018
N. Arnaud, N. Lorenzo-Martinez, N. Makovec, E. Scifo
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire
Détecter les particules : exemple d’ATLAS

## Slide 2: Rappel : le Modèle Standard
Plus : le boson de Higgs

## Slide 3: Rappel : Accélérateur : le LHC

## Slide 4: Collision de protons
Einstein jeune: E=mc2
c: vitesse de la lumière
Conversion de l’énergie
cinétique en masse.
Création de nouvelles
particules, d’une centaine
de sortes
La plupart se désintègrent
immédiatement
_Il n’en reste que de
~6 sortes,
qui vont traverser
le détecteur.

## Slide 5
En fait, la formule complète est E2=p2c2+m2c4
p est l’impulsion, mv en mécanique classique
En choisissant bien les unités, on se débarrasse de c:
E2=p2+m2
EH=Eg1+Eg2
pH=pg1+pg2
H
mH2=EH2-pH2
H, juste avant sa désintégration
H
gamma 1
gamma 2
Juste après sa désintégration
E=mc2
_on en déduit
mH!
Mesurés (et m=0)!
Einstein en 1905
Conservation énergie et
impulsion

## Slide 6: Finalement…
1014 collisions
109 événements sur disque
Tri rapide et grossier
Tri précis
105 événements à 2 gamma
Calcul de la masse
histogramme

## Slide 7
Effet de la précision du détecteur
Cliquer pour animer
Notes: Animation

## Slide 8
Effet du bruit de fond
Cliquer pour animer
Notes: Animation

## Slide 9
Effet de la statistique
Cliquer pour animer
Notes: Animation

## Slide 10: Comment construire un détecteur
Qu’est-ce qu’on veut mesurer ?
  Toutes les particules crées
  Trajectoire
  Charge électrique
  Vitesse
  Énergie
  Nature (électron, muon, photon ?)
Principes de base :
  Détecteur sans ‘’trou’’ : forme cylindrique

## Slide 11: Détecteurs
ATLAS
CMS
LHCb
Alice
Notes: 150 millions de capteurs * 40 millions par seconde
~700 Mo/s  15 000 000 Go par an
Atlas 320 Mo/s
120 MW ~ equivalent canton de geneve => 20 millions d’euros par ans

## Slide 12: 1) Mesure des trajectoires et charges : le trajectographe
Plusieurs ‘’couches’’ permettent de suivre la trajectoire
On peut, dans le même temps, mesurer vitesse et charge électrique à l’aide d‘un champ magnétique :
  En effet les particules chargées, lorsqu’elles sont soumises à l’action d’un champ magnétique, ont une trajectoire en forme de spirale autour de la direction du champ. Le sens de rotation donne le signe de la charge.
  Rayon de courbure R=mv/qB
B
B
Un électron
ATLAS vu de face
ATLAS vu de côté

## Slide 13: Le trajectographe
B
B
Un anti-électron=positron
ATLAS vu de face
ATLAS vu de côté
Plusieurs ‘’couches’’ permettent de suivre la trajectoire
On peut, dans le même temps, mesurer vitesse et charge électrique à l’aide d‘un champ magnétique :
  En effet les particules chargées, lorsqu’elles sont soumises à l’action d’un champ magnétique, ont une trajectoire en forme de spirale autour de la direction du champ. Le sens de rotation donne le signe de la charge.
  Rayon de courbure R=mv/qB

## Slide 14: Le trajectographe
Du plus lent … au … plus rapide
B
B
B
Plusieurs ‘’couches’’ permettent de suivre la trajectoire
On peut, dans le même temps, mesurer vitesse et charge électrique à l’aide d‘un champ magnétique :
  En effet les particules chargées, lorsqu’elles sont soumises à l’action d’un champ magnétique, ont une trajectoire en forme de spirale autour de la direction du champ. Le sens de rotation donne le signe de la charge.
  Rayon de courbure R=mv/qB

## Slide 15: Comment voit-on les traces dans ATLAS ?

## Slide 16: Structure d’un détecteur
Structure en poupée russe
Chaque couche a une fonction précise
  Trajectographes
    Suivent les particules
    chargées
  Calorimètre(s)
    Mesurent les énergies
    des particules
    (sauf muons et neutrinos)
  Détecteurs de muons
Notes: Le détecteur ATLAS~100 millions de pixel

## Slide 17: 2) Mesure de l’énergie : calorimètres
Pour mesurer l’énergie, on arrête la particule avec de la matière par
  création de paires (conversion)
  rayonnement (Bremstrahlung)
Les particules “filles” ainsi produites vont laisser un signal dans les parties actives du calorimètre (gerbe électromagnétique)
  par ionisation par exemple
Nécessite la destruction de la particule initiale.

## Slide 18: Comment voit-on un électron dans ATLAS ?
Électron =
  particule chargées  visible dans le trajectographe
  Particule électromagnétique  dépôt d’énergie dans le calorimètre électromagnétique
Dépot d’energie dans le calorimètre électromagnétique
Une seule trace visible dans le détecteur aligné avec l’énergie mesurée dans le calorimètre
18

## Slide 19: Détection des particules
Electron
Photon
Hadron
Neutrino
B
Muon

## Slide 20: Détecter les muons
Rappel : les muons sont des particules semblables à l’électron, en plus massifs.
Ils sont importants car ils font souvent partie des signatures des événements intéressants.
Ce sont des particules chargées, on les voit dans le détecteur de traces
Mais ne s’arrêtent dans aucun des deux calorimètres
 On construit des chambres à muons qui mesurent de façon très précise la vitesse et la trajectoire de ces particules (précision de l’ordre de l’épaisseur d’un cheveu !!) dans la partie extérieure du détecteur.
Système à muon en bleu
20

## Slide 21: Comment voit-on un muon dans ATLAS ?
De longues traces qui traversent tout le détecteur

## Slide 22: Conclusion
A vous de jouer !

## Slide 23: ANNEXES

## Slide 24: Les calorimètres d’ATLAS

## Slide 25: Comment voit-on un quark dans ATLAS ?
Un quark ‘’libre’’ (isolé) n’existe pas (propriété de l’interaction forte : confinement)
Expérimentalement, on voit des jets = flot de particules dans la même direction :
  Beaucoup de traces concentrées dans un cône
  Dépôt d’énergie dans les calorimètres (électromagnétique et hadronique)

## Slide 26: Comment voit-on un quark dans ATLAS ?
Un événement avec jets
Un événement sans jet

## Slide 27: Fonctionnement d’un calorimètre
Les particules interagissant avec les calorimètres peuvent être classées en 2 catégories :
  Particules électromagnétiques:
    electrons et photons
    Ces particules interagissent beaucoup  peu de matière suffit pour les arrêter
  Les hadrons:
    Hadrons: particules composites formées de quarks (ex: pion, kaon, proton)
    Ces particules interagissent moins
      il faut plus de matière pour les arrêter
u
u
d

## Slide 28: Les trajectographes d’ATLAS
Détecteurs pixel : constitués de 140 millions de pixels carrés de silicium de 50 à 300 m de côté. Placé très près du faisceau pour minimiser sa taille (son coût est très élevé).
Détecteur à bandes SCT (SemiConducteur Tracker) : il s’agit maintenant de 5 millions de bandes de 80m de largeur et de quelques centimètres de longueur disposées en cylindre.
Moins précis que pixels.
Dans ATLAS détecteur de traces est divisé en trois parties
Détecteur de radiation de transition (TRT - Transition Radiation Tracker) : composé de 400 000 tubes de 4mm de diamètre et de 1,44m de long. Dans chacun de ces tubes est inséré un fil métallique. Une différence de potentiel est appliquée entre le fil et le tube, ce qui permet la génération d'un signal lors du passage d'une particule chargée.
28

## Slide 29: Comment voit-on les traces dans ATLAS ?
Ce que vous allez voir sur vos écrans dans ce TP :
Vue de face
Vue de côté

## Slide 30: Conversion de Photon
Particule neutre de nature électromagnétique  seul sous-détecteur qui les voit : calorimètre électromagnétique
SAUF que :
  Création de paire possible avant le calorimètre
Dans ce cas, on n’a plus un photon mais un électron + un positron = 2 traces de charge opposée très proches (qui ne partent pas du centre) et généralement 1 dépôt aligné avec les traces dans le calorimètre électromagnétique (voire 2 dépôts très proches également).
Photon
Électron
Positron

## Slide 31: Comment voit-on un photon converti dans ATLAS

## Slide 32: Et les autres particules ?
On sait qu’il existe aussi les particules W, Z et le boson de Higgs, mais on n’en a pas parlé jusqu’à maintenant : comment les détecte-t-on ?
Ces particules ont une durée de vie très courte : elles se désintègrent avant de traverser le détecteur
Par contre, on peut voir leurs produits de désintégration.

## Slide 33: Signal
Énergie et quantité de mouvement (p=mv) des produits finaux sont connus puisque mesurés par ATLAS
  On peut retrouver m0(Z)
Ψ
Z
Mass=mz
Electron
Positron
Ψ
Z
Mass=mz
Muon
Anti-muon

## Slide 34: Bruit de fond
Un muon et un anti-muon qui ne viennent pas d’un Z
   La quantité n’est pas égale à la masse du Z
Ψ
Muon
Anti-muon

## Slide 35: Signal et bruit de fond ensemble (cas réel)
On va sélectionner des événements qui ‘’ressemblent’’ au Z
Mais certains seront du bruit de fond
L’histogramme total pourra ressembler à :
Total:

## Slide 36: Les calorimètres
Electron
ou photon
Calorimètre
électromagnétique
Calorimètre
hadronique

## Slide 37: Les calorimètres
Hadron
Calorimètre
électromagnétique
Calorimètre
hadronique

## Slide 38: Structure générale d’un détecteur
Structure en poupée russe
Chaque couche a une fonction précise
  Trajectographe(s)
    Sui(ven)t les particules chargées
  Calorimètre(s)
    Mesure(nt) les énergies des particules (sauf muons et neutrinos)
    Après le trajectographe car nécessite de détruire la particule initiale
  Détecteurs de muons
    A l’extérieur pour arrêter les mons qui ont beaucoup d’énergie
Identification des particules en combinant les informations de tous les sous-systèmes

## Slide 39: Résumé… Voir l’applet Java