## Slide 1: Le vide sur THOMX
Denis Grasset, Manu Alves, Eric Mistretta, Frédéric Letellier, Bruno Mercier
Groupe Vide et surfaces (LAL)

## Slide 2: Les principaux enjeux
Le niveau et la qualité du vide nécessaire varient en fonction du type de photocathode Cu / Mg ~10-8 mbar / 10-9 mbar (N2@20°C)
Si photocathode CsTe ~ 10-10 mbar
  section accélératrice : pression 10-9 mbar (N2@20°C)
  Fenêtres HF : pression 10-8 mbar (N2@20°C)
  Cavité RF : pression ~10-10 mbar (N2@20°C)
Les photocathodes
Les structures HF
Maintien d’un bon rendement d’émission électronique
Eviter les phénomènes de claquage (effet multipactor)

## Slide 3: Les principaux enjeux (suite)
Accumulation des ions dans les chambres à vide
demande d’une pression de ~ qq 10-10 mbar
Cavités optiques:
diminution du flux dégazé
Anneau:
optimisation de la répartition du pompage et des Té de pompage
L’anneau de stockage:
Conceptions, nettoyage et traitements thermiques des enceintes
diminution du flux dégazé

## Slide 4: Diminution du flux de dégazage
~100 jours
Descente en vide typique (enceinte métallique)
Un étuvage in situ à 150-200°C permet d’éliminer une grande partie de la vapeur d’eau
Chaque remise à la Patm, recontamination des surfaces en vapeur d’eau
Un étuvage Haute température (four sous vide ) d’élimination d’une partie de l’hydrogène occlus dans les matériaux
A Chaque remise à la Patm, le bénéfice de ce traitement est préservé.

## Slide 5: Un étuvage Haute température
Pression final à 450°C de l’ordre de 10-6 mbar
Four sous vide du LAL:
Température 450 °C pendant 5 jours
Toutes les chambres de THOMX ont subi ce traitement
Un nouveau traitement sera à refaire sur la chambre en réparation chez le fournisseur
durée estimée à 10 jours pour une détection de fuite et un traitement haute température

## Slide 6: L’ étuvage in situ de l’anneau
Système d’étuvage ultra mince des chambres
Etude 2012/2013 (Eric et Frédéric)
Contrainte: Espace minimum entre la chambre et les bobines d’aimants d’1mm
Système d’étuvage permettant de chauffer jusqu’à 200°C tout en maintenant une température max sur les bobines de 90°C (tenue aux radiations et faible perméabilité magnétique)
2 Bandes de polyimide (Kapton) 60 m avec à chaque face un dépôt de 5 m de kapton non polymérisé
Éléments chauffants bande d’inox de 50 m et de 5mm de large
Couche d’isolant identique à la première étape
1 Bande Kapton 50 m dont une face avec un dépôt d’aluminium
Système utilisé au CERN (épaisseur de l’ordre 0,4 mm)
1 bande de compression (pour la polymérisation)

## Slide 7: L’ étuvage in situ de l’anneau (suite)
Système d’étuvage ultra mince des chambres
7
Pose de l’étuvage mince
Polymérisation du Kapton par chauffage sous vide (180°C 4 heures)
Chambres | Pose étuvage mince (2à 5 jours pour 2 ETP) | Polymérisation (2 jours, 1 ETP)
Chambre IP | OK | OK
12 Chambres droites | 12 chambres OK | 5 Chambres OK
4 Chambres coudées | 1 chambre proto OK | 1 chambres proto OK
1 Chambre coudée en répration |  | 
Etat d’avancement:
Pour le reste de l’anneau : rubans chauffants et collier pour les brides CF
Notes: Début novembre contrôle tridim contrôle d’étanchéite + le traitement haute température

## Slide 8: L’ étuvage in situ de l’anneau (suite)
Picture by
É. Mistretta
Etuvage des 4 volumes: ½ anneau avec chambre IP
Septum
Cavité RF
½ anneau
T0 montage chambre OK durée estimé étuvage 2 mois
Cavité RF sous vide 10-9 mbar
Notes: Début novembre contrôle tridim contrôle d’étanchéite + le traitement haute température

## Slide 9: La chambre IP + soufflets RF qualifiés UHV
Septum et Kicker
Responsabilité de SOLEIL (Soustraitance Sigmaphi)
Inquiétude sur la conception UHV du Septum (avec surtout la présence de thermoplastique PEEK)
Cahier des charges Pression ~ 10-10 mbar
Chart: Soufflets ThomX
Start baking 200°C
End baking
Start RGA
After baking, pressure =3.10-11 mbar
Chambre IP
Taux de dégazage ~ 3.10-10 Pa.m.s-1 (Eq N2)
Notes: Début novembre contrôle tridim contrôle d’étanchéite + le traitement haute température

## Slide 10: Les cavités optiques
Difficulté de faire résonner cette cavité Fabry Perot (9m,)
Challenge sur le réglage de la cavité FP sous vide après un étuvage
Un flux dégazé très important : 2 x 4.10-8 Pa.m3.s-1 (c’est approximativement 40 fois ce qui est dégazé par la totalité de l’anneau).
difficile de locker après étuvage (+ risque pollution miroir)
Un enjeu vide important
Nécessité d’un étuvage in situ
Yann Penaud

## Slide 11: Les cavités optiques (suite)
Chart: Cavité optique - Descente en pression
Etuvage de deux cavités sans les miroirs définitifs
Pression C1 ~3,510-10 mbar
Pression C2 ~7,10-10 mbar
RGA OK
Entrée N2 / flux Air synthétique (A venir)
Montage miroirs, fenêtre Be, un piezo,….
Alignement miroirs
Remise sous vide
Test vide limite
Si vide limite important
Possibilité de rajouter du pompage ionique sur la chambre IP (voir si cela sera suffisant)
Notes: Début novembre contrôle tridim contrôle d’étanchéite + le traitement haute température

## Slide 12: Le Linac et ligne de transfert
Sous Vide du Canon à la fin de la section accélératrice Pression ~10-9 mbar
Notes: Début novembre contrôle tridim contrôle d’étanchéite + le traitement haute température

## Slide 13
Les sécurités « vide »
Protection du niveau de vide et du matériel dans THOMX
Arrêt des faisceaux
Fermeture des vannes
Le niveau de vide dans les différents volumes de THOMX
Autorisation commande de vannes SDC Autorisation faisceau (en fonction de la configuration de tir)
Les commandes de sécurité « vide » s’effectuent en hard à partir des contacts d’asservissement des alimentations de pompes ioniques (PI) et des contacts de position des vannes de cloisonnement.
Mauvais vide (MV) Seuil réglable sur chaque PI ~10-7 mbar
Très mauvais vide (TMV) disjonction alim PI ~qq 10-5 mbar
autorisation
Arrêt/fermeture

## Slide 14
Seuils PI
Faisceau e- ligne directe LINAC
Vannes ouvertes
Vanne fermée
Dipôle à 0
Autorisation Tir (contacts fermés)
Arrêt déclenche modulateur (un des contacts ouverts)
Fermeture Shutter laser photocathode (un des contacts ouverts)
Gestion des sécurités par un automate / programmation des différentes configuration de Tir (Nourredine)
En attente de câblage

## Slide 15
Faisceau e- LINAC, transfert et extraction
Seuils PI
Vannes ouvertes
Vannes fermées
Dipôles inj/extr à 0
Autorisation Tir (contacts fermés)
Arrêt déclenche modulateur (un des contacts ouverts)
Fermeture Shutter laser photocathode (un des contacts ouverts)

## Slide 16
Faisceau e- anneau avec Laser / Faisceau e- anneau sans laser / laser sans faisceau e- anneau
Autorisation Tir faisceau(contacts fermés)
Arrêt déclenche modulateur
(un des contacts ouverts)
Fermeture Shutter Laser interaction
(un des contacts ouverts)
Seuils PI anneau (reste)
Vannes ouvertes (hors vannes CO)
Seuils PI linac LT LE
Seuils PI 1/2anneau IP
Seuils PI 1/2anneau IP
Vannes cavités optiques ouvertes
Seuils PI cavité optique
Autorisation Tir laser(contacts fermés)
Fermeture Shutter laser photocathode
Seuils PI cavité RF
Autorisation RF??

## Slide 17: control-command and Human Machine Interface
Picture of
general synopsis by
Olivier Dalifard
En attente câblage Profibus
Automate visu
Notes: Cela se commande depuis la salle de contrôle de ThomX

## Slide 18: Ce qui reste à faire
fév |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Aout |  |  |  | Sept |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Raccord air comprimé
TEST Sécurité Linac+ LT
Pose étuvage mince
polymerisation
Etuvage CAVITE RF
T0 (câblage + Automate sécurité OK)
Contrôle commande
T0 (câblage PROFIBUS)
Etuvage ½ Anneau
T0 (Kicker SOLEIL+Montage +étanchéité)
Étuvage Septum
T0 (qualif SOLEIL +montage+étanchéité)
TEST vide Limite
T0 (chambre coudée en réparation)
Haute température + pose étuvage+ polymerisation chambre
Divers: Etiquetage alim + câble HT+ entrée N2+ RGA
3 semaines
2 semaines
2 semaines par ½ anneau
Cavité optique (N2 + vide limite)
Test vide limite FBP Stripline
3 semaines
T0 (livraison FBT + contrôle tridim)
(½ anneau IP cavité optique monté)
Notes: Tester si toutes les informations sont bien reportés aux bon endroit(fermeture vannes, PI,..)
PB de l’électrode en court circuit
RGA communication avec serveur (ok mais sans le parefeu)

## Slide 19
Réponses MAC
1/ stratégie conditionnement avec faisceau
Energie critique rayonnement synchrotrons faible ~0,8 ev
Peu d’influence sur une surface étuvée
2/ stratégie étuvage anneau
Étuvage en // des différents volumes (oui mais nécessité de doubler les systèmes de pompage, les régulateurs de température, les colliers et rubans chauffants. (pour cela montage des ½ anneaux en // ??)
3/ Conditions et sécurité de l’étuvage
Surveillance du niveau de vide à distance (+ avertissement possible avec Tango)
4/ capteurs de température sur tapers RF, soufflets, Kickers,..
Pas prévu (périmètre du vide ??)

## Slide 20
Merci.