## Slide 1: Les sources compactes de neutrons: Accélérateurs et Cibles
N. Pichoff
J. Schwindling
CEA / DRF / IRFU
Journées Accélérateurs, 04/10/2019

## Slide 2: Des neutrons: pour quoi faire ?
Diffusion neutronique pour étude de la matière:
  chimie, systèmes magnétiques et supraconducteurs, sciences des matériaux (polymères, cristaux liquides, composites, métallurgie), biologie…
Imagerie neutronique (neutronographie…)
  Composants pyrotechniques, piles à combustibles, batteries
Tenue aux radiations de composants électroniques
Mesure de sections efficaces pour amélioration des données nucléaires, tests de matériaux pour centrales nucléaires (contrôle aciers cuves, ODS)
Domaine médical: production de radioéléments, thérapie par capture de neutrons (BNCT)
Analyse par activation neutronique
Comparaison neutronographie et radiographie
Code de couleur: académique, industriel, académique et industriel
Source: IAEA Nuclear Energy Series No NP-T-5.3

## Slide 3: Où trouver des neutrons ?
Réacteurs de recherche:
  ~ 270 réacteurs de recherche vieillissants(1)
  En France, arrêt du réacteur Orphée fin octobre 2019
  Remplacement difficile (non-prolifération, acceptabilité, coût…)
Sources de spallation:
  Exemples: SINQ, ISIS, SNS, ESS
  Flux de neutrons élevé
  Coût élevé
Sources compactes:
  Exemples: LENS (USA), RANS (Japon)
  Flexibilité
  Coût raisonnable (qques 10 M€ - qques 100 M€)
(1) Research reactor database, AIEA, Janvier 2017
LENS, Univ. Indiana
Protons 13 MeV, 25 mA, 1.8% (6 kW)
RFQ 3 MeV, DTL 4 MeV + 6 MeV
http://www.indiana.edu/~lens/publications.html

## Slide 4: Les sources compactes de neutrons (CANS)
Flux primaire de neutrons par mA en fonction de l’énergie
Deux exemples dans cet exposé:
SARAF (Israël)
Deutons
5 mA, 40 MeV
CW
Cible Lithium liquide 200 kW
Projet SONATE (France)
Protons
60 - 100 mA, 20 - 30 MeV
Cycle utile ~4%
Cible Be 50 – 80 kW
Accélérateurs de protons ou deutons
Energie qques MeV (BNCT)  70 MeV (projet HBS allemand)
Faisceau continu (BNCT, imagerie,…) ou pulsé (diffusion neutronique,…)

## Slide 5
Soreq Applied Research Accelerator Facility

## Slide 6: SARAF The Soreq Applied Research Accelerator Facility
Parameter | Value | Comment
Ion Species | Protons/Deuterons | M/q ≤ 2
Energy Range | 5 – 40 MeV | Variable energy
Current Range | 0.04 – 5 mA | CW (and pulsed)
Maintenance | Hands-On | Very low beam loss
[3] radiation and isotopes
1) fast particles
3) applications
[1] ~30 m long accelerator
[2] target
2) nuclear reaction
In operation since 2009
NEW lattice under construction
Planned for 2023
To enlarge the experimental nuclear science infrastructure and promote research in Israel
To develop and produce radioisotopes for bio-medical applications
To modernize the source of neutrons at Soreq and extend neutron based research and applications
I. Mardor et al, EPJA 2018

## Slide 7: SARAF-LINAC
| PAGE 7
SARAF-LINAC est un composant de SARAF, constitué de 4 sous-systèmes :
La ligne moyenne énergie (MBT)
L’accélérateur supra conducteur (SCL)
Les diagnostics-faisceau (DIA)
Le contrôle-commande (CCD)
LCS

## Slide 8: Dynamique et pertes faisceau
| PAGE 3
150 nA/m @ < 5 MeV
40 nA/m @ < 10 MeV
5 nA/m @ < 20 MeV
1 nA/m @ > 20 MeV

## Slide 9: SARAF-LINAC Master schedule
Aujourd’hui
~ 8 ans
| PAGE 3
~ 160 h.an (~20 h.an/an)
Chiffres clefs :
MEBT
CM1
LINAC
Post commissioning
Detailed studies
Prototypes
Series
Commissioning

## Slide 10: Bancs de tests SARAF
| PAGE 3
RBTS
VCTS
C2TS
CMTS
ECTS
 Plan de tests et d’intégration
 Prototypes des systèmes CC
 Interactions avec les autres projets
 Adaptation des infrastructures
Aujourd’hui

## Slide 11: MEBT
| PAGE 3
Refroidissement des Qpoles
Test des regroupeurs
Regroupeurs
 Installation et test METS S1-2020
Préparer le faisceau et le vide au SCL

## Slide 12: CAvités
| PAGE 3
Q0
1010
108
Après étuvage
12
Eacc [MV/m]
0
Avant étuvage
Q0
1010
108
Eacc [MV/m]
12
0
(7; 8.108)
(8,1; 12.108)
Préparation-Chimie
Test en ECTS
 Lancement fabrication série
 Nouveau prototype
Donner l’énergie cinétique
Cavité LB (x13)
Cavité HB (x14)

## Slide 13: Coupleurs/Tuners
| PAGE 3
Montage SB
Prêt à utilisation
Test en C2TS
Test en ECTS
 Lancement fabrication série
Fonctions principales : Donner l’énergie cinétique
Injecter la puissance
Ajuster la fréquence

## Slide 14: Solenoid packages
| PAGE 3
Amenée de courant (ADI)
Solenoid package
Prêts pour le SPTS
 Lancement fabrication série
Contenir la taille transverse du faisceau

## Slide 15: Cryomodules
| PAGE 3
 Poster de Thomas Plaisant mercredi (dernier ;-))
 Etudes terminées (reste outillage montage et transport)
 Découpage en 8 marchés (principaux) :
o Enceinte et bouclier thermique
o Bouclier magnétique
o Cadre support
o Circuiterie cryogénie
o MLI
o Boites à vannes
o Sections chaudes inter-cryomodules
Maintenir cavités et solénoïdes @4K
o Vide

## Slide 16: Conclusion sur SARAF-LINAC
| PAGE 16
Les activités de SARAF-LINAC avancent nominalement
Nous entrons en plein dans les fabrications de séries et les tests.
2020 : premières livraisons/installations de matériel en Israël (INJ-LCS + MEBT)

## Slide 17
Source cOmpacte de Neutrons s’Appuyant sur la Technologie des accélératEurs

## Slide 18: Le projet sonate
Groupe de travail commun IRFU – LLB depuis 2014:
Définition d’une CANS pour remplacer une partie des activités auprès d’Orphée
  Besoin pour la diffusion neutronique
  Définition globale de l’accélérateur: protons, 60 - 100 mA, 20 – 30 MeV, Cycle utile ~4%,
  Cible Be 50 – 80 kW
R&D sur l’ensemble cible – modérateur –blindage: thermique, activation, implantation de protons…
Contexte national et européen (projet HBS de Jülich en Allemagne, projets en Hongrie, Italie, Espagne…)
Implantation de protons  cloques de Be vaporisées par le faisceau à LENS (quelques kW)
Laboratoire Léon Brillouin
(CEA + CNRS)

## Slide 19: Montée en puissance IPHI
95 keV, 100 mA H+ source (SILHI)
3 MeV RFQ
2 lignes diagnostics
Ligne Basse Energie
Premiers faisceaux accélérés au printemps 2016
Faisceau 7.2 kW le 19 octobre 2018 (3 MeV x 60 mA x 4 ms x 10 Hz)
Breaking news: 60 kW (3 MeV x 50 mA x 8 ms / 20 ms) le 27 septembre 2019

## Slide 20: 2017: Le projet iphi - neutrons
CMR50
IPHI - neutrons
SONATE
Développement cible / modérateur
Upgrade accélérateur
Instrument prototype
Installation dédiée
2 cibles
2017
2019
2020
avec le soutien de P2I, PhOM et de l’Université Paris-Saclay
IRFU / LLB
IRFU / LLB / DEN
≥ 2025
Budget total (hors MO) = 840 k€
(50% CEA / 50% IdF)

## Slide 21: 2018: conception ensemble cmrB > kW
Pumping system (including Be filtering)
Optical monitoring
Beam profile measurement
(prêt GANIL)
Proton beam
Target
Moderator + shielding
Support
Beamline shielding
Cooling system

## Slide 22: CIBLE + modérateur + blindage
Target screwed on the cooling plate
Target + collimator + water cooling + T measurement
65 mm
Target inside ½ shielding
Densité de puissance max 0.5 kW / cm2
Cible épaisse (2 cm)
 Fonctionnement à 500 °C
 Améliorer la diffusion de l’hydrogène

## Slide 23: Fin 2018 – début 2019: installation sur IPHI
Proton beam
Neutron beam

## Slide 24: Résultats tests à 3 kW
1.1 kW
22/05:
Raised to 3 kW
12/06:
1h at 3.2 kW
06/06:
9 h uninterrupted
Neutron Extraction channel
19 jours de faisceau, 97 runs
62 heures à plus de 1 kW, 47.7 heures à 3 kW
Charge totale = 56.2 mA.h, 1.7E20 p/cm² (*)
Faisceau: 20 mA x 2.85 ms / 57 ms (cycle utile 5%)
Taille faisceau (RMS) = 10.5 mm horizontal x 11.5 mm vertical
Ppeak max ~ 8 kW/cm² , <P>max ~ 400 W / cm² (~ 650 W/cm²)
Thermocouples 5 mm de la surface ~ 200 °C
Température moyenne en surface ~ 490 °C, ΔT ± 100 °C
Arrêt pour conditionnement IPHI mais cible toujours opérationnelle
Cooling water <35°C
Mesure du profil faisceau
Simulation thermique

## Slide 25: en cours: conception et réalisation cible 50 kW
36 cm
22 cm
1ere étape:
Taille faisceau x 1.7
Cible inclinée à 20°
30 kW
2e étape:
Balayage horizontal du faisceau
 50 kW
Cible 200 cm2

## Slide 26: Résumé
L’Irfu participe à de nombreux projets d’accélérateurs pour la production de neutrons (ESS, IFMIF, (Spiral2), SARAF2, SONATE)
présentation N. Bazin
Les activités de SARAF-LINAC avancent nominalement: fabrication de séries et tests. 2020: premières livraisons/installations de matériel en Israël (INJ-LCS + MEBT)
R&D avec le LLB sur un ensemble cible – modérateur 50 kW pour la production de neutrons thermiques. Tests à 3 kW encourageants
Ces activités nous permettent d’augmenter notre TRL sur les accélérateurs d’ions légers à haute intensité en vue de la réalisation de la source compacte française SONATE

## Slide 27: Merci
1er projet d’accélérateur linéaire français ?

## Slide 28: Accélérateur pour sonate
1E15 n/s
1E14 n/s
1E13 n/s
Courant crête maximum
Activation
Coût
Courant moyen maximum
100 kW
50 kW
Puissance
sur la cible
Energie 15 – 30 MeV
Intensité ~ 60 – 100 mA

## Slide 29: Où trouver des neutrons en Europe ? (pour la diffusion neutronique)
© Thomas Brückel
HBS Science Case Workshop 06-07 April 2017
Fermeture Orphée 2019

## Slide 30: Avantages des sources compactes
« Les utilisateurs veulent quelque chose d’aussi bien que ce qu’ils ont déjà »
Orphée (continu)
Volume source (coeur) ~ 5 104 cm3
Volume de modération ~ 8 105 cm3
# neutrons ~ 1 1018 n.s-1
Densité moyenne neutrons ~ 1 1012 n.cm-3.s-1
Source compacte (pulsé)
Volume de la source (Be) ~ 2 cm3
Volume de modération ~ 5 103 cm3
# neutrons ~ 5 1015 n.s-1
Densité moyenne neutrons ~ 1 1012 n.cm-3.s-1
● Neutron guide
● cold moderator
● particle guide from
accelerator
● Be thermal moderator
● Be-target and
cooling
● Reflector/shielding
Coût de l’installation, coût de fonctionnement  baisse du « coût d’entrée » pour la diffusion neutronique  base d’utilisateurs pour ESS
Souplesse d’utilisation:
Facilité d’accès
Planification des expériences
Instrumentation spécifique
Formation
Offre neutronique complémentaire à ESS
(Flux crête)

## Slide 31: SONATE: un projet ambitieux
SONATE
IPHI - neutrons
Caveat: flux primaire de neutrons, ≠ flux pour les utilisateurs

## Slide 32: 2016: Premiers tests sur IPHI
Expérience Irfu – LLB, 13 juin - 6 juillet 2016
Puissance faisceau = 10 W
Bouffées de neutrons (pulses 100 ms @ 1 Hz)
Spectre en temps de vol
Mesures / simulations du flux de n
Cible Be + modérateur PE