## Slide 1: QUARTET
Quadruple measUrements with Active pixel detecTors for particlE Tracking

## Slide 2: Introduction
Objectif principal du projet :
  Etude de la faisabilité de la mesure de temps pour les MAPS fins et granulaires
    Mesure du temps inférieur à la nanoseconde par groupe de quelques pixels
    Fins et granulaires implique un encombrement réduit et une faible consommation
      Pitch ~ 50 µm
      Courant analogique < 1µA/pixel
Le projet se déroule en 3 phases :
  Etude de la collection de charge et de l’amplification en technologie TOWER 180 nm CIS
  Etude de la collection de charge et de l’amplification en technologie TOWER 65 nm CIS
  Conception d’une architecture de matrice permettant la mesure du temps au niveau pixel en TOWER 180 nm
40 mW/cm² sur la surface active

## Slide 3: Solid state detectors for future (4D) trackers 1/2
With avalanche gain
Without avalanche gain
Sub-geiger mode (LGADs, APDs)
Geiger mode (SPADs)
DC-coupled
AC-coupled
Hybrid
Monolithic
BiCMOS
(SiGe)
CMOS
HV- CMOS
Planar
Si/Diamond
3D
Si/Diamond
BiCMOS
(SiGe)
ECFA Detector R&D Roadmap Symposium of Task Force 3 Solid State Detectors
vendredi 23 avr. 2021

## Slide 4: Solid state detectors for future (4D) trackers 2/2
Les besoins diffèrent en fonction des expériences
G. KRAMBERGER
ECFA Detector R&D Roadmap Symposium of Task Force 3 Solid State Detectors
vendredi 23 avr. 2021

## Slide 5: Différentes saveurs de technologie en TOWER 180 nm CIS
2 modifications de process introduites par le CERN permettent d’atteindre la déplétion totale
  Permet d’augmenter la vitesse de collection
  Simulation avec ISE-TCAD avec un taux de dopage N- estimé
Standard (std): no full depletion
Modified (mod): full depletion, faster charge collection
Modified (mod1): full depletion, improve charge collection time in pixel corners
particle track position

## Slide 6: Résultats de simulation pour TOWER 180 nm CIS
Vitesse de collection pour les différentes options
  inférieur à la nanoseconde est atteignable avec le process mod1
  la dizaine de nanosecondes pour le process standard
Simulation pour un pas de pixel de ~30 µm
Point d’impact au coin d’un pixel => pire cas
3 versions de substrats: std, mod, mod1
2 polarisations de substrat : 6 vs 15V
Standard (std): no full depletion
Modified (mod): full depletion, faster charge collection
Modified (mod1): full depletion, improve col time in pixel corners
Simulation pour 2 pas de pixel: 30 vs 15 µm
Comparer les points d’impact: centre vs coin
Comparer 2 tensions de polarisations: 16 vs 40 V
Comparer 2 épaisseurs de l’EPI: 25 vs 10 µm
1 variante de design

## Slide 7: Mesures de la vitesse de l’amplificateur en TOWER 180 nm CIS
Mesures réalisées avec une injection de charges au niveau de la diode de collection
  Une précision de la mesure de l’ordre d’une dizaine de nanoseconde est atteignable
    Courant par pixel ~0,5 µA
    Dispersion principalement due à un transistor de copie de courant

## Slide 8: Vitesse de collection d’un process 65 nm standard 1/2
Vitesse de collection en fonction du point d’impact
  Simulations réalisées avec un profil de dopage estimé
  2 épaisseurs de couche épitaxié (5 µm et 10 µm)
  2 résistivités de couche épitaxié (500 Ohm/cm² et 1000 Ohm/cm² )
1
worst case position
best case position
m.i.p. position index
4
2
5
3
6

## Slide 9: Vitesse de collection d’un process 65 nm standard 2/2
Avec un process standard
  quelques nanosecondes dans le pire cas
  200 ps dans le meilleur cas
Avec un process optimisé
  200 ps dans le pire cas
Une vitesse d’amplificateur de quelques centaines de picosecondes est atteignable
  cf soumission MLR1 de l’EP RD 1.2 du CERN
Magdalena Munker, CERN detector seminar, 29/01/2021

## Slide 10: Architecture de lecture d’un MAPS 4D
Développement d’une architecture MAPS 4D
  TOWER 180 nm
  Etiquetage en temps à 2 ns
  Matrice équivalente à 32 par 64 pixels
  Pas du pixel ~50 µm
  Circuit sans front-end
    utilisation du pixel à 50 %
Réutilisation du séquenceur de MIMOSIS0
  4ième développement utilisant ce séquenceur
Nouveau bloc I2C
  Plus respectueux du standard
  Utilisation de l’horloge maître
  Développement réutilisé dans PICMIC
  Validation via Protium
Utilisation du flot Digital On Top hiérarchique via flowkit

## Slide 11: Principe de l’étiquetage en temps au niveau pixel
Groupe de 2x4 pixels
Etiquette du temps d’arrivée d’un évènement sur un des 8 pixels
Blocs de 2x4 pixels pour mise en commun de la logique
  Oscillateur à 500 MHz
  Compteur 5 bits pour le compteur fin
    Compte le temps entre l’arrivé de l’événement et le premier front de l’horloge principale
    Codage Gray pour limiter l’erreur lors de métastabilité
  Compteur 3 bits pour le compteur grossier
    Compte le temps entre l’arrivé de l’événement et sa lecture par un encodeur de priorité
  Encodeur de priorité pour lire le groupe de pixels touché
    Bloque la lecture des autres groupes
  Registre pour mémoriser un instantané des pixels touchés
Le temps d’arrivé est déduit des
  Compteurs fin, grossier dans le groupe de pixels
  Compteur global situé à l’extérieur de la matrice

## Slide 12: Conclusion
Réalisations
  Grâce aux synergies des différents projets, soumissions de 3 circuits
  Etiquetage en temps, avec une consommation inférieure au µA par pixel :
    dizaine de nanoseconde en 180 nm
    inférieur à la nanoseconde en 65 nm
  Architecture de lecture de cet étiquetage avec un pitch de l’ordre de 50 µm (moins en 65 nm)
Suites
  Développement de circuits en fonction des projets et de leur cahier des charges
    Optimisation en fonction de la vitesse, de la consommation et de la granularité
    MIMOSISFast : Ampli rapide avec système de lecture simple  étiquetage de quelques 100 de nanosecondes
  En adéquation avec les objectifs ECFA pour les capteurs monolithiques