## Slide 1
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Contrôle et Commande de la plateforme Andromede
Jean Louis Coacolo

## Slide 2
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C de la plateforme Andromede
Contexte scientifique
Description de la plateforme
Lignes d’analyses (EVE)
- Instruments
- Réseau Informatique
C&C accélérateur
C&C (DAQ) lignes d’analyses

## Slide 3
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C.S. : Description
Nouvel instrument pour l'analyse par spectrométrie de masse de nano-domaines et de nano-objets présents en surface de matériaux avec une résolution spatiale de l'ordre de 20 nm dans différents domaines tels que :
Préparation chimique : R&D source d'ions, analyse de surface
Astrochimie : météorites, molécules prébiotiques
Astrophysique nucléaire
Biologie : Bactéries, tissus
Recherche fondamentale
R&D instrumentations
Equipe : Serge Della Negra, Isabelle Ribaud, François Daubisse
Dominique Jacquet

## Slide 4
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C.S. : Recherche multidisciplinaire
LHC-CERN accelerator beam screen surface analysis
Materials modification under ion irradiation, control by mass spectrometry and microscopy
Exobiology Molecular Analysis from Meteorites
Lipopolysaccharides (LPS) detection by lipid A ions
Colocalization of anti-bodies on cells
<numéro>
Fondamental research:
Yield Volume (PMMA profile measurement), voxel size
- Interaction with graphene: ionic emission and track diameter
Ionic emission efficiency, effect of sample thickness; 3D-image (bradykinin

## Slide 5
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C.C.:Réseau scientifique
Préparation chimique
Biologie
Astrophysique
Collaboration STELLA (IPHC, IPNO, GANIL, CSNSM, Université de York (UK), Université de Surrey (UK), STFC Daresbury (UK), Université de Aarhus (Danemark), laboratoire National de Argonne(USA).
Advances in the Direct Study of Carbon Burning in Massive Stars G. Fruet et al. Phys. Rev. Lett. 124, 192701 – Published 12 May 2020
Astrochimie
Collaboration AGAT (IJCLAB, ISMO, Universidad Autonoma Madrid, Paul Sabatier University Toulouse III
breakdown curves of CH2(+),CH3(+) and CH4(+) molecules. II. Application to chemical reactions and astrophysical implications M. Chabot, T. Idbarkach, K. Béroff, F. Le Petit July 2020, Astronomy and Astrophysics
Enhanced sputter and secondary ion yields using
MeV gold nanoparticle beams delivered by the Andromede facility
Journal of Vacuum Science & Technology B 38, 044008 (2020); https://doi.org/10.1116/6.0000173
Thanh Loan Lai1, Dominique Jacquet1, Isabelle Ribaud1, Michael John Eller2,3,
Dmitriy Verkhoturov3, Emile Albert Schweikert3, Luiz Henrique Galvão Tizei4, Fuhui Shao4,
Suheyla Bilgen1, Bruno Mercier1, Gael Sattonnay1, and Serge Della Negra1,a)

## Slide 6
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Description de la plateforme
Accélérateur électrostatique
Source d’ions
Ligne 90°
Spectromètre
masse

## Slide 7
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Description de la plateforme : EVE
EVE
Nanoscale ion imaging
Electron or
Proton Emission Microscope
TOF Mass spectrometer
Primary Ions
Secondary ions

## Slide 8
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes d’analyses
Lentilles électrostatiques : LEP, LIS
Déviateurs : SPI, SSI, SEP
Collimateurs ASA1, ASA2
caméras

## Slide 9
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes d’analyses : Instruments
Moteur :Chassis Axmo, Connexion ethernet
Lentilles : 14 Alimentations Spellman +14 relais
commandés par un module ADAM,
conception et assemblage IPNO,
Connexion ethernet
Déviateurs :Module ISEG 24 alimentations
Connexion ethernet
Collimateurs 6x5 et 7x2 : Orsay physics
Connexion USB
Collimateur 6x5
Caméras : Alimentation → connexion ethernet
vidéo → connexion USB

## Slide 10
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes d’analyses : Rés. informatique
Support réseau
Patrick Lejeannic

## Slide 11
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes Analyses : Rés. Informatique
Xymon

## Slide 12
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes Analyses : Rés. Informatique

## Slide 13
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes Analyses : Rés. Informatique

## Slide 14
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
Lignes Analyses : Rés. Informatique

## Slide 15
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C Accélérateur

## Slide 16
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C Accélérateur

## Slide 17
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : DCOD
DCOD (Ada) :(Distributed Caen Orsay DAQ : PMH, CTL, NARVAL, ENX)
Eric Legay, Nicolas Dosme, Xavier Grave
PMH (Posix Memory Handler) : Gestion des ressources buffers
CTL (Common Transport Layer) : Gestion des ressources « connexions » entre ressources buffers
NARVAL ( Nouvelle Acquisition temps-Réel Version. 1.2 Avec Linux) :
Synchronisation des process et utilisation des buffers
ENX () : Permet de contrôler et de communiquer avec l'instrumentation électronique
3 parties : Serveur Soap, ENX core et Drivers
Utilise AWS pour le serveur, drivers à écrire en Ada ou en C

## Slide 18
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : AWS et Ada
AWS ( Ada Web Server) : Ensemble de bibliothèques Ada pour le développement d’applications Web.
Le serveur (voir plusieurs) est embarqué dans l’application.
Séparation du code et des pages web
Principales fonctionnalités : HTTPS, SOAP, Websocket, cookies,SMTP/POP, LDAP, session, template web pages, etc.
Ada : Quelques points fondamentaux
Langage de programmation pour environnement temps réel, conçu pour répondre à un cahier des charges.
orienté objet, lisibilité, typage fort, traitement des exceptions, les tâches, héritage, exécution distribuée sur le réseau, Interfaçage avec d'autres langages.
Système d’exploitation Linux (Debian)

## Slide 19
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM
Client
Serveur
Web
C&C
AWS
ENX
Navigateur
Instruments
Dans le futur : 1 Serveur ENX ?
Langages utilisés :
Pages Web : HTML, css, javascript
Serveur : Ada

## Slide 20
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM

## Slide 21
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM

## Slide 22
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM

## Slide 23
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM

## Slide 24
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : IHM

## Slide 25
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : DCOD

## Slide 26
15/10/2020
Journée Contrôle et Commande IJCLAB
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : Event Builder
Développeur Event Builder
Nicolas Dosme

## Slide 27
15/10/2020
Mon exposé - Lieu - Titre
<numéro>
C&C et DAQ (EVE) : Cvisu
Silicon Wafer
Au4004+
12 MeV
Bradykinin
(M=1060 u)
C = 2.10-4 M
Multiplicity (M+H)+
Spot size 200 µm
Only 414 IMPACTS
<M> = 3.26
414 impacts
30 H+/impact
Ss
Ssct
Ts
Hs
Tsct
Hsct

## Slide 28
15/10/2020
Mon exposé - Lieu - Titre
<numéro>
Merci de votre attention

## Slide 29
15/10/2020
Mon exposé - Lieu - Titre
<numéro>
H-
Au3-, low energy
Bradykinin (M-H)-
Au3-, High energy