## Slide 1
THOMX
Christelle Bruni
Pour
L’équipe ThomX
COPIL ThomX

## Slide 2
Objectifs et positionnement du projet
Buts scientifique :
Transférer les techniques expérimentales actuellement développées uniquement aux
installations synchrotron vers des machines plus compactes et plus accessibles.
Source en fonctionnement
Lync. Tech./Munich : 15-35 keV - Flux ~ 1010 - 1011 ph/s -
Brill ~ 108 - 109
ThomX : 45-90keV –
Flux ~ 1012 - 1013 ph/s -
Brill ~ 1010 - 1011
(ph/s/mrad2/mm2/0.1%bw)
ESRF biomed. line
10
100
X-ray tubes
Synchrotrons
1015
109
1012
Brightness
X-ray energy (keV)
Combler l’absence de sources X de brillance entre les tubes X et les synchrotrons
Forte demande et soutien des communautés utilisateurs d’X
Compton source
Rayon X de forte brillance dans un environnent à encombrement réduit (hopital, laboratoire, musée)

## Slide 3: ThomX
Ligne X
Laser d’interaction
Ligne Extraction
Alim. Cavité RF
(anneau)
Modulateur+klystron
Réseau RF
Source d’e-
Ligne d’injection
Cavité RF

## Slide 4: Les particularités de l’accélérateur dans l’anneau
Amortissement négligeable sur le temps de stockage
Désadaptation longitudinale
Instabilité microbunching (Rayonnement synchrotron Coherent)
Impédance
Nuages d’ions
Intrabeam scattering

## Slide 5: Quelques dates
2011 : Obtention du financement Equipex
2016 : travaux de lancement de l’infrastucture iglex
2019 : démarrage sans RF des équipements à distance
2020 :
  Fermeture anneau
  Mai : autorisation ASN
  Juillet : conditionnement RF section
  Septembre : conditionnement canon à 1Hz
  Lundi 4 Octobre : premier faisceau canon (~4 MeV)
  Mercredi 6 octobre : premier faisceau section (~37 MeV)

## Slide 6: Validations et tests avant montage
Caractérisation des BPM
Vérification des électrodes pour les ions
Mesures d’impédance
FBT
Longitudinal
Transverse
Composante
quadrupolaire

## Slide 7: Mesures magnétiques aimants
Vérification des aimants linac
IJClab, aimants linac

## Slide 8: Quelques dates
2011 : Equipex
2016 : travaux de lancement de l’infrastucture iglex
2019 : démarrage sans RF des équipements à distance
2020 :
  Fermeture anneau
  Mai : autorisation ASN
  Juillet : conditionnement RF section
  Septembre : conditionnement canon à 1Hz
  Lundi 4 Octobre : premier faisceau canon (~4 MeV)
  Mercredi 6 octobre : premier faisceau section (~37 MeV)

## Slide 9: Démarrage sans RF
Test en condition de la procédure de démarrage
Pilotage à distance opérationnel

## Slide 10: Quelques dates
2011 : Equipex
2016 : travaux de lancement de l’infrastucture iglex
2019 : démarrage sans RF des équipements à distance
2020 :
  Fermeture anneau
  Mai : autorisation ASN
  Juillet : conditionnement RF section
  Septembre : conditionnement canon à 1Hz (nominal 50 Hz)
  Lundi 4 Octobre : premier faisceau canon ~4 MeV (nominal 6 MeV)
  Mercredi 6 octobre : premier faisceau section 37 MeV (nominal 50 MeV)

## Slide 11
Planning commissionning
COPIL ThomX
Autorisation ASN en cours uniquement sur le linac
Notes: Phases comm identifiées + alea
Consolider avec equipe comm
Laser CFP : jalons a et intervention récurrente, et moment de
Fiabilisation laser CFP
Pas de phase 3

## Slide 12: Conditionnement RF - linac
  Premier juillet : section conditionnée (9MW, 10Hz)
  Premier octobre : canon conditionné (5MW, 1 Hz)
6MW – 3,0 µs – 1 Hz , EZ = 60 MV/m
Pik
Pic
Prc
1ere image courant obscurité YAG1
Home made – RF gun 2.5cell

## Slide 13: Lundi : Premier faisceau canon
Lundi :
  Alignement laser
  Problème interlock vide
  Visualisation du faisceau sur le premier écran après recherche de la phase RF/laser
Trend vide
Image écran canon
Photo salle de contrôle

## Slide 14: Mardi : premier faisceau canon focalisé
Mardi :
  Réglage des ICT
  Montée progressive des champs des premier aimant (solénoides)
Courant
photo-émis
Faisceau canon focalisé

## Slide 15: Mercredi : premier faisceau section
Mercredi
  Estimation énergie sortie canon 4 MeV
  Mise en service de la section LIL
  Mesures des puissances RF sur chaque voie avec voltmètre de crête
  Faisceau transporté dans la section
    Visualisé sur l’écran sortie section sans focalisation (3.2m)
canon
section
Faisceau canon accéléré par la section

## Slide 16: Suite : automatisation des mesures et réglages
Jeudi/vendredi
  Début automatisation des mesures
  Reprise de l’alignement en faisceau pas à pas
Charge en fonction de la phase laser/RF
Mesure énergie avec correcteur
100pC hier

## Slide 17: Conclusion
La route est encore longue!
X

## Slide 18: Thanks for your attention
K edge imaging
standard absorption
phase-contrast
[ Synch. Rad. 16, 2009, 43-47 ]
Lyncean
J Struct Funct Genomics. Mar 2010; 11(1): 91–100
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 105, 102006 2009
absorption
Dark field (scattering)
Phase difference (refraction)
energy
cts
Fluorescence
Physica Medica 31 (2015) 596-600