## Slide 1: Etude de l'Application de la Méthode du Centre Guide aux Trajectoires des Electrons dans les Champs Magnétiques de Source d'Ions
Antonio MENDEZ-GIONO1,2, Thomas THUILLIER1, Tiberiu MINEA2,3
1UGA/CNRS-IN2P3/LPSC - 53, rue des Martyrs - 38026 Grenoble, France
2LPGP - UMR 8578 CNRS - Bat. 210, rue Henri Becquerel - 91405 Orsay, France
3Université Paris-Saclay - 91190 Gif-sur-Yvette, France
Les Journées Accélérateurs de la Société Française de Physique, Roscoff, 12th-15th octobre 2021

## Slide 2: Introduction
Objectif : Vérifier la validité et de la stabilité de l'algorithme du Centre Guide (CG) pour accélérer la propagation des particules dans la simulation de plasma magnétisé.
Deux types de sources d'ions à considérer :
  Source d’ions RCE à 18GHz (Phoenix V2) confinement des électrons jusqu'à ~1ms.
  Source d’ions légers RCE à 2.45GHz (SILHI@GANIL) confinement des électrons jusqu'à ~1µs.
Méthodologie :
  Implémentation de deux algorithmes, par ailleurs identiques, en c pour simuler les trajectoires des électrons par Boris et l'approximation CG.
  Contrôle de cohérence et mesure du temps de calcul des trajectoires pour des conditions initiales équivalentes avec des pas de temps (dt) différents.
  Identifier une plage de validité pour dt.
Notes: -I’m talking some more about these two ion sources later in this presentation

## Slide 3: Mise en œuvre
Algorithme de Boris
GC initialization
Carte (accélère le calcul par étape sans perte de précision)
Pour chaque électron :
  Calculer le moment magnétique
Le nombre d'électrons, le temps de propagation maximum et le pas de temps sont donnés
Lisez les fichiers de carte de champ magnétique fournis, fusionnez-les dans une grille 3D.
Définir la position des électrons () (disque uniforme) et la vitesse () (Maxwell-Boltzmann)
Output
Trajectoire sauvegardée (r, u, µ (CG), ne, ε, t, tcpu)
Initialisation générale
Approximation du CG
et intégrés simultanément par RK4
Notes: -Magneto-static (low current, we keep the strong applied field constant)
-

## Slide 4: Algorithme de Boris
La norme pour les simulations de plasma magnétisé.
Méthode explicite de deuxième ordre. Conservation de l'énergie alors que seul un champ magnétique est présent.
Pour B= 1T, TB=1/ωB~35ps  dt~3ps.

## Slide 5: Approximation du centre de guide (CG)
Condition:
  Le moment dipolaire magnétique (µ) est un invariant adiabatique si le mouvement le long de la chambre à plasma est lent par rapport a la rotation cyclotronique.
  De manière équivalente, le rayon de Larmor devrait être beaucoup plus petit que l'échelle de longueur de ∇B.

## Slide 6: Phoenix V2 ECRIS
Source d’ions RCE compacte mis en service pour l'accélérateur SPIRAL 2.
Volume de la chambre à plasma de 0.6 L(L204mm , Ø63mm)
Fréquence de fonctionnement de 18GHz
Hexapole Br~1.35 T at wall
Noyau a 60 kV
Miroir axial 1.3-0.4-2.1 T Bz

## Slide 7: Phoenix V2 Champ min-B
Cartes fournis à la simulation
  2D for axisymmetric solenoidal fields
  Champs électromagnétiques axisymétriques 2D
  Champs hexapolaires 3D
Figure: Champ magnétique de la source Phoenix V2 et son gradient, carte de section transversale longitudinale

## Slide 8: Analyse d'orbite RCE (LA)
Algorithme GC ~20 fois plus coûteux par étape de calcul.
  ~100 temps plus grand le rend plus rapide.
Les trajectoires GC sont stables jusqu'à un pas de temps de 100ps, pas a partir de 1000ps
Tboris = Temps de culcul Boris
Figure : Résidus Boris-GC aux temps de propagation correspondants.
24.5 TBoris
2.4 TBoris
0.2 TBoris
TBoris
Z
X
X
Z
Y
Notes: 1 ev energy variation 1 turn
1 mus is typical for the electron free flight

## Slide 9: Analyse d'orbite RCE (PA)
Figure : Résidus Boris-GC aux temps de propagation correspondants.
Le déphasage observé est évident
Bon accord entre Boris et CG
Cette orbite est l'une des plus difficiles pour le GC, (fréquence d'oscillation axiale élevée)
Stable à cette échelle de temps
Energy conserved with both methods
Figure : résiduelle Boris-GC aux temps de propagation correspondants et énergie.
Z
X
Y
Z
X
Notes: Reasonably good energy conservation in the GC approach
Good spatial agreement between trajectories

## Slide 10: ECR confinement
Boris propagated e-
GC propagated e-
Bon accord pour la distribution des électrons confinés avec les deux méthodes de propagation
  Taille d'échantillon 1000 e-, plus grand dt valide (10-10s pour CG and 10-12s pour Boris)

## Slide 11: SILHI@GANIL ion source
Fréquence de fonctionnement de 2,45 GHz
Source d'ions RCE de décharge micro-ondes (MW)
Champ magnétique solénoïde maximal de ~0.1T (Carte 2D donnée)
Pas de confinement magnétique, un miroir magnétique vers l'extraction
Surface de résonance
Gaz
RF
Figure: Source SILHI à aimants permanents (CEA/IRFU/GANIL)
Mur d'extraction
Mur d'injection RF/gaz

## Slide 12: Orbite piégée dans SILHI (un rebond)
Très bon accord qualitatif.
Une orbite à un rebond choisie car c'est l'un des exemples les plus difficiles.
Un électron d'énergie typique de ~1eV est confiné pendant ~1µs. En l'absence d'interaction
Figure : Composants d’une orbite électronique à un rebond

## Slide 13: Analyse d'orbite piégée
Figure : Résidus de l'orbite Boris-GC aux temps de propagation correspondants.
Algorithme GC ~5,7 fois plus coûteux en calculs par étape.
Un pas de temps 10 fois plus grand le rend plus rapide.
Les trajectoires CG stables jusqu'à un pas de temps de 1000ps, cassées à 104ps.
  CG jusqu'à environ 10 fois plus rapide par rapport à Boris.
5.7 TBoris
2/3 TBoris
2/30 TBoris
Notes: Size of the field map
Mesh array size varies

## Slide 14: Condition de validité de l'algorithme GC
ECRIS (Phoenix V2)
MDIS (SILHI)
L'algorithme GC est plus adapté à une source type SILHI qu'à une type PHOENIS V2
Figure : Condition de validité de l'algorithme GC pour l'orbite type ECRIS et MDIS

## Slide 15: Conclusions et perspectives
L'algorithme CG peut reproduire avec précision les trajectoires des électrons dans le domaine des deux sources d'ions étudiées
  PHOENIX V2 ECRIS: B=1T, Te~1keV, volume=0.6L
  SILHI@GANIL: B=0.1T, Te~1eV, volume=0.6L
L'algorithme GC peut apporter un avantage en termes de temps de calcul pour les simulations de plasma de particules.
  Cet avantage est plus important dans un champ plus plat, comme observé pour SILHI. Le pas de temps peut être multiplié par 103 avec un temps de calcul inférieur de deux ordres de grandeur par rapport à Boris.
  Pour le Phoenix V2 ECRIS les gains sont plus modestes, avec un pas de temps multiplié par un facteur 102 et un gain d'un ordre de grandeur en temps de calcul.
Prospect:
  Un commutateur intelligent pour l'intégration en orbite pourrait être mis en œuvre, où l'approximation GC est utilisée avec un grand pas de temps lorsqu'elle est valide et une résolution temporelle élevée n'est pas requise.

## Slide 16: References

## Slide 17: Appendix

## Slide 18: Orbite RCE loin de l'axe (LA)
Bon accord entre Boris et GC le long de ~1µs de propagation.
Figure: Composants de l’orbite d’un électron confiné
Figure: Tracé 3D de l'orbite d’un électron confiné
Z
X
X
Z
Y
x[cm]
y[cm]
z[cm]
time[µs]

## Slide 19: Orbite RCE proche de l’axe (PA)
Figure: Composants d’une orbite d'électron confiné
Figure: Tracé 3D de l'orbite d’un électron confiné
Déphasage observé entre les orbites GC et Boris
Les enveloppes spatiales sont cohérentes.
Z
X
Y
Z
X
time[µs]
y[cm]
z[cm]
x[cm]

## Slide 20: SILHI@GANIL B field and gradient

## Slide 21: Disphasement FFA

## Slide 22: GC approximation validity by electron’s kinetic energy
T [eV] | γ | v [m/s] | ~v⊥ [m/s] | B [T] | B [T/m] | ρ [µm] | B/B | (B/B)/ρ
1 | 1.000002 | 593097 | 342425 | 0.64 | 27 | 3 | 0.024 | 7792
10 | 1.000020 | 1875511 | 1082827 | 0.64 | 27 | 10 | 0.024 | 2464
100 | 1.000196 | 5930105 | 3423748 | 0.64 | 27 | 30 | 0.024 | 779
1,000 | 1.001957 | 18727914 | 10812566 | 0.64 | 27 | 96 | 0.024 | 246
10,000 | 1.019570 | 58455268 | 33749165 | 0.64 | 27 | 306 | 0.024 | 78
100,000 | 1.195695 | 164352596 | 94889016 | 0.64 | 27 | 1008 | 0.024 | 24
1,000,000 | 2.956955 | 282128500 | 162886965 | 0.64 | 27 | 4279 | 0.024 | 6
T [eV] | γ | v [m/s] | ~v⊥ [m/s] | B [T] |  | ρ [µm] |  | 
1 | 1.000002 | 593097 | 342425 | 0.64 | 27 | 3 | 0.024 | 7792
10 | 1.000020 | 1875511 | 1082827 | 0.64 | 27 | 10 | 0.024 | 2464
100 | 1.000196 | 5930105 | 3423748 | 0.64 | 27 | 30 | 0.024 | 779
1,000 | 1.001957 | 18727914 | 10812566 | 0.64 | 27 | 96 | 0.024 | 246
10,000 | 1.019570 | 58455268 | 33749165 | 0.64 | 27 | 306 | 0.024 | 78
100,000 | 1.195695 | 164352596 | 94889016 | 0.64 | 27 | 1008 | 0.024 | 24
1,000,000 | 2.956955 | 282128500 | 162886965 | 0.64 | 27 | 4279 | 0.024 | 6
Table: ECRIS near ECR region
T [eV] | γ | v [m/s] | ~v⊥ [m/s] | B [T] | B [T/m] | ρ [µm] | B/B | (B/B)/ρ
1 | 1.000002 | 593097 | 342425 | 0.102 | 0.3 | 19 | 0.340 | 17813
10 | 1.000020 | 1875511 | 1082827 | 0.102 | 0.3 | 60 | 0.340 | 5633
100 | 1.000196 | 5930105 | 3423748 | 0.102 | 0.3 | 191 | 0.340 | 1781
1,000 | 1.001957 | 18727914 | 10812566 | 0.102 | 0.3 | 604 | 0.340 | 563
10,000 | 1.019570 | 58455268 | 33749165 | 0.102 | 0.3 | 1918 | 0.340 | 177
100,000 | 1.195695 | 164352596 | 94889016 | 0.102 | 0.3 | 6324 | 0.340 | 54
1,000,000 | 2.956955 | 282128500 | 162886965 | 0.102 | 0.3 | 26848 | 0.340 | 13
T [eV] | γ | v [m/s] | ~v⊥ [m/s] | B [T] |  | ρ [µm] |  | 
1 | 1.000002 | 593097 | 342425 | 0.102 | 0.3 | 19 | 0.340 | 17813
10 | 1.000020 | 1875511 | 1082827 | 0.102 | 0.3 | 60 | 0.340 | 5633
100 | 1.000196 | 5930105 | 3423748 | 0.102 | 0.3 | 191 | 0.340 | 1781
1,000 | 1.001957 | 18727914 | 10812566 | 0.102 | 0.3 | 604 | 0.340 | 563
10,000 | 1.019570 | 58455268 | 33749165 | 0.102 | 0.3 | 1918 | 0.340 | 177
100,000 | 1.195695 | 164352596 | 94889016 | 0.102 | 0.3 | 6324 | 0.340 | 54
1,000,000 | 2.956955 | 282128500 | 162886965 | 0.102 | 0.3 | 26848 | 0.340 | 13
Table: MDIS near plasma chamber centre