## Slide 1: Journées Accélérateurs, Roscoff 2021 Conception et mise en service d’un kicker d’injection multipolaire pour l’anneau de stockage de SOLEIL R. Ollier, P. Alexandre, R. Ben El Fekih, A. Letresor, L. S. Nadolski
Thèse au sein du groupe Physique des Accélérateurs
Dirigée par R. Nagaoka, encadrée par L. S. Nadolski
Octobre 2019-2022

## Slide 2: R&D d’un kicker d’injection multipolaire (MIK) pour SOLEIL
Atteindre la transparence de l’injection en mode Top-Up pour les sources de lumière synchrotron
MIK en opération à MAX-IV, sur l’anneau à 3 GeV
R&D d’un MIK pour l’anneau de stockage de SOLEIL à 2.75 GeV
MIK comme pierre angulaire des schémas d’injection des sources de lumière de 4ème génération

## Slide 3: Schéma d’injection hors-axe standard pour l’opération en mode Top-Up à SOLEIL
Linac 110 MeV
Booster 2.75 GeV
Anneau de stockage 2.75 GeV
K1
K2
K3
K4
Septum actif
Septum passif
Faisceau injecté
Faisceau stocké
Paramètres de l’anneau de stockage | 
Energie (GeV) | 2.75
Circonférence (m) | 354
Période de révolution (µs) | 1.18
Emittance (nm.rad) | 3.9
Courant (remplissage uniforme) | 500 mA
Lignes de lumière | 29
Paramètres d’injection | Septum actif | Septum passif | Kickers
Durée d’impulsion | 3.3 ms | 120 µs | 7 µs
Déviation | 110 mrad | 25 mrad | ±7.6 mrad
Distorsion d’orbite fermée H | ~6% of σx | 0 | ~30% of σx
Distorsion d’orbite fermée V | ~25% of σz | 0 | ~250% of σz
Injecter sans distorsion d’orbite fermée est impossible avec un schéma d’injection hors-axe à quatre kickers…
… c’est pourtant un enjeu critique pour les lignes, et crucial pour les machines de 4ème génération
Dipole
Onduleur
wiggler

## Slide 4: Schéma d’injection hors-axe innovant pour l’opération en mode Top-Up à SOLEIL
MIK
SDC02
Spécification | MIK
Perturbation résiduelle en position (incluant tous les équipements) | Horizontalement <20 µm Verticalement <2 µm <10% taille faisceau stocké
Septum actif
Septum passif
Faisceau injecté
Faisceau stocké
Dipole
Onduleur
wiggler
Un MIK pour davantage de transparence
Faisceau
stocké
Faisceau
injecté
10.3 mm
Linac 110 MeV
Booster 2.75 GeV
Anneau de stockage 2.75 GeV

## Slide 5: Conception mécanique & magnétique
Dépôt de Ti dans la chambre à vide du MIK
La plus petite ouverture physique horizontale et verticale de l’anneau de stockage
Faisceau stocké
Faisceau injecté
Caractéristiques | MIK
Ouverture physique horizontale/verticale | 46 mm / 8 mm
Epaisseur dépôt Ti | 3.5 µm
Longueur bride à bride | 400 mm
Longueur magnétique | 304 mm
Durée d’impulsion | 2.4 µs
Déviation nominale | ~2 mrad

## Slide 6: Jalons principaux de ma thèse
Développement d’un modèle de l’injection MIK intégré au simulateur de SOLEIL
  Codes Accelerator Toolbox et Tracy III
  Optimisation des paramètres d’injection
  Corrélation entre données de simulation et données expérimentales
Assemblage du MIK et mesures magnétiques
Conduite des sessions Machine
  Jouvence et réglages des diagnostics d’imagerie, de pertes (BLM) et de position (BPM)
  Tests de Radio Protection
  Mesures des performances de l’injection MIK
  Analyse de données

## Slide 7: Mesures sur faisceau injecté et stocké
MIK
STOCKAGE
Perturbation en position inférieure à la limite de résolution des BPM dans le plan horizontal, après alignement !
Mesures de taille tour par tour avec la caméra Kalypso
Mesures avec la ligne infrarouge AILES
INJECTION
Efficacité d’injection de 97% sous 10 kV
Diminution de l’amplitude d’oscillation horizontale
  Confirmation grâce aux mesures tour par tour BPM
  Modèle en accord avec les mesures
Performances supérieures à celles du schéma standard

## Slide 8: Conclusions et remerciements
Conclusions et perspectives
  1ère injection réussie avec le MIK de SOLEIL en avril 2021
  Optimisation de l’injection MIK et caractérisation de ses performances sur faisceau injecté et stocké
  Expérience pilote avec la ligne infrarouge AILES
    Campagne de mesures avec d’autres lignes prévue
  Tests de nouveaux schéma d’injection pour l’upgrade de SOLEIL
    Injection off-momentum
    Injection longitudinale
Remerciements
  Groupe Physique des Accélérateurs de SOLEIL, P. Lebasque, A. Nadji
  P. Tavarez et ses collègues de MAX-IV
  P. Kuske et ses collègues de Bessy II